## Slide 1: Újrakonfigurálható digitális áramkörök System Generator alapú hardvertervezés
Brassai Sándor Tihamér

## Slide 2
Ebben a részben a hallgatók megismerhetik a System Generator környezetet, a megvalósítható feladatokat, tapasztalatot szereznek System Generator típus terv kialakításában. Megismerkednek a fontosabb modulokkal, adat típusoknak a konverziójával a Simulink környezetből System Generatorba és vissza.
A tapasztalatok alapján a hallgatók képesek lesznek egyszerű modelleknek System Generatorban való kialakítására és szimulációjára.
Az alapötletek elsajátítását követően komplexebb feladatokat is meg tudnak valósítani.

## Slide 3: FPGA alapú hardvertervezés
Hardver leíró nyelvek alkalmazása (HDL)
  VHDL
  Verilog
  Abel
Magas szintű szintézis
  ANSI C/C++/System C/ MATLAB
  A magas szintű szintézis automatizált tervezési folyamat, amely értelmezi egy adott viselkedés algoritmus szinten való leírását (ANSI C/C++/ System C Matlab) és létrehoz egy digitális hardvert FPGA vagy SoC eszközre.
Notes: FPGA alapú tervezésre több megoldás
Hardver leíró nyelvek alkalmazása
Magas szintű szintetizáló eszközök alkalmazása

## Slide 4: System Generator for DSPTM
Magas szintű szintetizáló eszköz nagy teljesítményű DSP rendszerek tervezésére, XILINX programozható áramkörökre
Rendszerek tervezése és szimulációja MATLAB, Simulink és XILINX könyvtárak alkalmazásával
Szintetizálható HDL kódot generál. A létrehozott HDL terv szintetizálható FPGA és SoC hardver implementálásra
Notes: XILINX
System Generator pár jellegzetessége
Mire is jó a System Generator?
DSP rendszerek tervezésére és tesztelésére
Simulink alatt XILINX könyvtárak alkalmazása (speciális MATLAB függvények)
Az eszköz automatikusan generál szintetizálható HDL kódot

## Slide 5: System Generator for DSPTM
DSP modellezés
  Jelfeldolgozás (CORDIC, Cascaded Integrator-Comb (CIC) filters, FFT, IFFT, FIR filter)
  Aritmetikai és logikai művelet alapú rendszerek
  Memória alapú rendszerek
  Interfész
Bit és ciklus pontos lebegő és fixpontos implementációt biztosít
Simulinkből létrehozza a HDL kódot
Hardver ko-szimulációt valósít meg
System Generator alkalmazásának előnyei
  Stimulus generálása –a stimulus létrehozható Simulink tömbök segítségével
  A tervezett rendszer analízise – az összes kimenő és átmeneti jel analizálható a Simulinkben
  DSP tervezés: összetett számítások esetében is a modell viszonylag egyszerű
Lebegőpontos vagy fixpontos aritmetika alkalmazását támogatja
Notes: Fontosabb alkalmazási területek
-jelfeldolgozás: trigonometirai függvények generálása újrakonfigurálható logikában
-szűrőalgoritmusok: FIR, CIC
-Gyor Fourier transzformáció
Stimulus
Analízis
Összetett számítások

## Slide 6: Simulink Xilinx eszköztár
A System Generator eszköztárában megtalálhatók
egyszerű áramköri elemek: regiszterek, összeadók, számlálók,
digitális jelprocesszálásra szolgáló modulok: DSP modul, FIR szűrő, Komplex szorzómodul, FFT, Inverz FFT
memória modulok: FIFO, BRAM, Dual port BRAM
kommunikációs modulok: Reed-Solomon Encoder, Reed-Solomon Decoder
típuskonverzió
Notes: The Xilinx Blockset is a family of libraries that contain basic System Generator blocks. Some blocks are low-level, providing access to device-specific hardware. Others are high- level, implementing (for example) signal processing and advanced communications algorithms.

## Slide 7: Xilinx eszközök elérése
A Simulink könyvtárelemek között
  Xilinx BlockSet
  Xilinx Reference BlockSet
Gyorsmenü paranccsal (Xilinx Block Add)
Tools->Xilinx->Block Add

## Slide 8: Adat típusok
System Generator tömbök által használt adattípusok:
Boolean
Tetszőleges pontosságú fix-pontos
Lebegőpontos
A Simulink alap adattípus a double (dupla pontosságú lebegőpontos)
Gateway –tömbök:
Gateway In
Gateway out
Az adattípusok megjelenítése
Display > Signals & Ports > Port Data Types.
Notes: Gateway –tömbök segítségével kapcsoljuk össze a Xilinx és nem-Xilinx tömböket. Ennek értelmében a Gateway In modulok a doble típusú Simulink jelet átalakítják XILINX System Generator jelekké.
A Gateway out modul a Xilinx jeleket visszaalakítják double jelekké.
A Gateway In modulnak mintavételezési szerepe is van, mintavételezi a folytonos Simulink jeleket.

## Slide 9: Simulink – System Generator közötti adatcsere
. . . .
1
-22
1 0
21
0
20
0
2-1
0
2-2
1
2-3
1
2-4
0
2-5
1
2-6
0
2-7
1
2-8
0
2-9
FIX_12_9
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
. . . .
Tulcsordulás
- Truncate
- Round
- Wrap
- Saturate
- Flag Error
DOUBLE
22
21
20
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
23
24
25
-26
Simulink (double)
System Generator
Fix pontos (N-bit)
lebegőpontos
1
1
0
0
0
1
1
0
- Truncate
- Round
Notes: These are common parameters found on all blocks, but are very applicable to the gateway blocks:
Quantization in this context refers to how the tools handle the LSBs of numbers. When a large floating point number is converted to a fixed point number, a lot of “unnecessary” precision is lost. Users must decide whether to “cut the precision off” (truncate) or to round the result for the nearest precision value.
Overflow in this context refers to how the tools handle the MSBs of numbers. When a large floating point number is converted to a fixed point number and the number is too large to be represented by the fixed point number scheme, users must decide whether to allow Wrap (the MSBs are dropped) or to Saturate the result (like when a counter reaches its max value) so that the maximum number is used for values greater
than it

## Slide 10: Jel típusok
Fixpontos
Előjel nélküli
  Ufix_5_3, 5 biten ábrázolt előjel nélküli szám, 2 bit az egész részre és 3 bit a törtrészre
Előjeles
  Fix_16_8, kettes komplemens, 16 bitten van ábrázolva a szám, 8 bit a törtrész
Pontosság
  full precision
  User-specified precision
    Kvantálás: Truncate, Round
    Túlcsordulás: Wrap, Saturate, Flag as error
Notes: Ha egy lebegőpontos számot fixpontos számmá alakítunk veszítünk a pontosságból
A felhasználónak kell eldönteni, hogy levágja (truncate) a biteket, vagy a legközelebbi számra értékre kerekíti (round)

## Slide 11: System Generator alapú terv
Simulink jelforrás
Simulink megjelenítés
IO ki/bemeneti modulok
Hardverben megvalósítható modul

## Slide 12: Lebegőpontos adattípus
IEEE-754 Standard a lebegőpontos számábrázolásra
  egyszerű pontosság (Single)
  dupla pontosság (Double)
  tetszőleges pontosság

## Slide 13: Bit szintű műveletek
Reinterpret
Combine
Convert
Extract

## Slide 14: Bit pontos (bit-true) és ciklus pontos (cycle true) modellezés
bit-true: a System Generator és a Simulink tömbök határánál, a szimuláció során előállított érték bit szinten tökéletesen megegyezik a megfelelő pontban a hardver által generált értékkel
cycle-true: a határoknál a megfelelő értékek a megfelelő időben generálódnak

## Slide 15: Több mintavételezési frekvencián működő modellek
Újra-mintavételezés
Up Sample
Down Sample

## Slide 16
MEMÓRIA
ELEMEK
Single PORT
BRAM
Dual PORT
BRAM
DISTRIBU-TED
RAM
FIFO
Hallás
tján
ROM

## Slide 17: Mintavételezés
Amikor a System Generator lefordít egy modellt a hardverre, megtartja a mintavételezési információkat, úgy hogy a hardverben a megfelelő rész a megfelelő mintavételezéssel működjön.
A hardverben a megfelelő mintavételezési periódust egy órajelből (clk) és az órajelhez kapcsolódó órajel engedélyező (CE) jelből állítja elő. Az órajelet engedélyező jel periódusa az órajel periódusának egész számú többszöröse
Egy tervnek hardverre fordításakor a System Generator a mintavételezési periódus alapján határozza meg, milyen órajel engedélyező jelekre van szükség
A felhasználó két paramétert határoz meg:
  Simulink system period and FPGA clock period
  Meghatározza a skálázási tényezőt a Simulink szimulációs idő és a hardveres implementációnak megfelelő idők között

## Slide 18: Óraciklus Simulin /System Generator
A Simulink system period a legnagyobb közös osztója kell legyen a mintavételezési periódusoknak, amelyek megjelennek a modellben
Az FPGA clock period a rendszer órajelének periódusa [ns]
Példa:
  P- Simulink modell periódusa
  C- FPGA rendszer órajelének periódus
  Egy szimuláció amely k*p egységet igényel a Simulink szimulációban, k órajelet igényel a hardverben (k*c [ns])
Három különböző mintavételezési periódust alkalmaz 2, 3 és 4
Simulink system period 1

## Slide 19: Hibakeresési eszközök
Clock Probe
Clock Enable Probe

## Slide 20: Jelek megjelenítése (Waveform viewer)
Xilinx Waveform Viewer
Xilinx Add Waveform Selection
Xilinx Clear Waveform Selection

## Slide 21: HDL (VHDL, Verilog) modulok importálása
Megszorítások
  Az entitások nevei nem egyezhetnek a terven belül
  Két irányú portok nem jelennek meg a System Generatorban mint portok (támogatott a HDL black box modulban)
  Az órajel (clk) és órajel engedélyező (CE) csak párban alkalmazható
  Clk, ce std_logic típusúak
  Lemenő élre triggerelt kimeneti adat nem alkalmazható

## Slide 22: Black Box Configuration M-Function
A konfigurációs M-függvény a következő részeket tartalmazza
  Top_level modul neve
  Alkalmazott HDL nyelv (VHDL vagy Verilog)
  Portok leírása
  A HDL modulban alkalmazott generikus paraméterek
  Órajel konfigurálása:
    Egy szinkron órajel (single clock)
    Több független aszinkron (multilpe independent clock)
  Mintavételezési periódus (mintavételezési ráta)
  A modulhoz kapcsolódó állományok
  A modul tartalmaz-e kombinációs logikát
HDL modul a BlackBox tömbbel importálható

## Slide 23: Top_level modul neve
HDL nyelv beállítása
VHDL Module:
  this_block.setTopLevelLanguage('VHDL');
Verilog Module:
  this_block.setTopLevelLanguage('Verilog');
Top Level entity kivállasztása
this_block.setEntityName(‘proba’);
Notes: Meg kell határozni a top level entity_t és meg kell adni az alkalmazott Hardver Leíró Nyelvet

## Slide 24: Portok leírása
Bemeneti port hozzáadása:
  this_block.addSimulinkInport('din');
Kimeneti Port hozzáadása:
  this_block.addSimulinkOutport('dout');
Kétirányú port hozzáadása
  config_phase = this_block.getConfigPhaseString;
  if (strcmpi(config_phase,'config_netlist_interface')) this_block.addInoutport('bidi'); % Rate and type info should be added here as well end
Szimuláció során a kétirányú portok nem jelennek meg!

## Slide 25: Portok leírása
din = this_block.port('din');
dout = this_block.port('dout');
dout.setWidth(12);
dout.setBinPt(8);
dout.makeUnsigned();
Vagy
dout = this_block.port('dout');
dout.setType('Ufix_12_8');
Kétirányú port esetében szimulációs adat mentése
if (strcmpi(this_block.getConfigPhaseString,'config_netlist_interface'))
bidi_port = this_block.port('bidi');
bidi_port.setGatewayFileName('bidi.dat');
end
Az adattípusok konverziója megoldható a konfig állományban!
Notes: Miután egy portot hozzáadtunk a modulhoz, szükséges beállítani a port tulajdonságait

## Slide 26: Port mintavételezési rátája
setRate,
dout.setRate(3);
Kimeneti portok típusa és kimeneti ráta a bemenet függvényében
input_width = this_block.port('din').width;
input_rate = this_block.port('din').rate;
if (this_block.inputTypesKnown)
dout.setWidth(this_block.port('din').width);
end
if (this_block.inputRatesKnown)
dout.setRate(this_block.port('din').rate*2);
end
Notes: setRate utasítással határozható meg egy jel mintavételezési rátája
több esetben előfordul, hogy a kimeneti port típusát és mintavételezési frekvenciáját bemeneti port függvényében kell meghatározni

## Slide 27: VHDL Generic és Verilog paraméterek meghatározása
addGeneric('dout_width','Integer','12');
Ha Generic paramétereket alkalmaztunk a VHDL tervben, a konfigurációs függvényben a Generic paraméter beállításával skálázható a hardver

## Slide 28: Black Box Clocking
Az órajel (clk) és az órajel engedélyező (ce) párban kell létezzenek
A clk és a ce alkarakterláncként benne kell legyen a jelek megnevezésében
Például src_clk és a párja src_ce
addClkCEPair('clk_3','ce_3',3);

## Slide 29: Kompilálási lehetőségek
IP Catalog: IP mag hozható létre, hozzáadható a Vivado IP katalógusához, más tervben való alkalmazás céljából
Hardware Co-Simulation (JTAG or Point-to-point Ethernet)
  A ko-szimuláció során a Xilinx tömbökkel megadott rész, a szimuláció futása során az FPGA áramkörben hajtódik végre
Synthesized Checkpoint - Creates a design checkpoint file (synth_1.dcp) that can then be used in any Vivado IDE project.
HDL Netlist
  Létrejön egy HDL netliszt, amely szintén felhasználható más tervekben