## Slide 1: Újrakonfigurálható digitális áramkörök FPGA áramkörök tervezési lépései
Brassai Sándor Tihamér
Sapientia EMTE

## Slide 2: Tervezési módszerek
Elvárt komplex viselkedés
(teljes leírás)
Alacsony absztrakciós szint
(apró részletek)
Absztrakciós szint
Absztrakciós szint
Fentről lefele
Lentről felfele
Apró részletekből kiindulva jut el a legmagasabb absztrakciós szintig
A magasabb absztrakciós szintről ér el az apró részletekig

## Slide 3: Digitális rendszerek tervezésének lépései
Komponensek tervezése
Funkcionális/
logikai
tervezés
Szintézis
Implementáció
Tesztelés
Szintézis
Magas szintű szintézis
Regiszter szintű szintézis
Kapu szintű szintézis
Tranzisztor szintű szintézis
Implementáció
Fordítás
Leképzés
Elhelyezés
Huzalozás
Rendszer specifikáció
Architektúra kiválasztása
Követelmények
Komponensek tervezése
Rendszer integráció
Tesztelés

## Slide 4: Szintézis
VHDL hardver leíró nyelven, megadott magasabb absztrakciós szintről egy alacsonyabbra lépve, az FPGA áramkörben megtalálható elemekkel valósítjuk meg az áramkört.

## Slide 5
Fizikai nézet
Tranzisztor szint
Cella
Moduláris alaprajz
IP alaprajza
Tranzisztor, ellenállás, kondenzátor,
Kapu, bistabil
Összeadók, regiszterek, mux-ok
Processzor, memória, KI-BE interfészek
Strukturális nézet
Differenciál egyenletek
Boole egyenletek
Regiszter szintű műveletek
Algoritmus
Viselkedési nézet
Egy integrált áramkör moduláris alaprajza (modul floorplan) –egy sematikus ábrázolása, kísérleti elhelyezése a főbb funkcionális blokkoknak
Y-diagramm
Notes: Egy integrált áramkör moduláris alaprajza –egy sematikus (schematikus) ábrázolása, kísérleti elhelyezése a főbb funkcionális blokkoknak

## Slide 6: Szintézis
High level synthesis (Magas szintű szintézis)
  Átalakít egy algoritmust RT szintű leírásra (az algoritmust átírja regiszter műveletekre)
RT level synthesis (Regiszter szintű szintézis)
  RT szintű viselkedési leírás analízise alapján strukturálisan felépíti az áramkört RT szintű elemeket alkalmazva
GATE level synthesis (Kapu szintű szintézis)
  A strukturális megvalósítás kapu szintű elemekre épül
  Két vagy többszintes optimalizálási eljárást alkalmaznak az eredő áramkör méretének minimalizálására
Technológiai leképzés (Technology mapping)
  Minden rendszer tartalmaz előre elkészített kapu szintű primitív elemeket ami lehet egy cella egy standard cél könyvtárból vagy egy (generic) logikai cella az FPGA rendszerből.
  Ahhoz hogy a kapu szintű áramkört implementáljuk egy partikuláris rendszeren, az elemeket, (generic) komponenseket le kell képezni a kiválasztott célrendszerre –ezt a folyamatot nevezzük technológiai leképzésnek (technology mapping)

## Slide 7: Technológiai leképzés (Technology mapping)
FPGA áramkörben található primitív elemekre való leképzés

## Slide 8: Fizikai tervezés
Finomítási folyamat a strukturális és fizikai leírás között
Analízis- az áramkör elektromos jellemzőinek finomhangolása

## Slide 9: Fizikai tervezés során elvégzendő feladatok
Particionálás
Alaprajz tervezés (Floor planning)
  Létrehoz egy tervet (alaprajzot) processzor és RT szinten
Elhelyezés és huzalozás (Placement and routing)
  Létrehoz egy tervet cella szinten az áramkörben megtalálható primitív elemekből és elvégzi a huzalozást (a vezetékekkel való összekapcsolást)
Circuit parameter extraction
  Az elhelyezés és rutolás után minden kapcsolatnak a helye és hossza ismert
  Az asszociált parazita kapacitás és ellenállás kiszámítható (circuit extraction folyamat)

## Slide 10: Ellenőrzés
Funkcionális ellenőrzés
  A rendszer az elvárt kimenetet szolgáltatja?
Időzítés ellenőrzés
  A rendszer teljesíti-e az elvárt időbeli korlátokat?
  (terjedési késleltetés, vezetékek jelterjedési késleltetése)
Teljesítmény
  Betartja-e a különböző részegységekre meghatározott áramkorlátokat (teljesítmény korlátokat)?
Notes: Ellenőrzés során meghatározzuk, hogy a tervezett áramkör teljesíti e a specifikációban meghatározott funkcionális, időzítési és teljesítmény (performance) előírásokat.

## Slide 11: Ellenőrzési módok
Szimuláció
Időanalízis
Teljesítmény analízis
Hardver emuláció
  Elkészítünk egy prototípust (például egy komplex ASIC (Application Specific Integrated Circuits) áramkört megépítünk FPGA-n)
  Beépített analizátor (ChipScope, ChipScope Pro)

## Slide 12: FPGA alapú tervezés fontosabb lépései
Szintézis
  Kapu szintű szintézis
  Regiszter szintű szintézis
  Processzor szintű szintézis
Implementáció (fizikai tervezés)
  Fordítás
  Leképzés
  Elhelyezés és huzalozás
Konfigurációs fájl létrehozása

## Slide 13: FPGA tervezés folyamata
Szintézis során a VHDL vagy Verilog programkód lefordítódik netlist formátumra (NGC).
-több alegységet tartalmazó tervben, a szintézis során minden egyes alegységnek generálódik a netlist állomány
  Programkód szintaxis ellenőrzés (Check Sintax)
  Analizálja a terv hierarchiáját
EDIF-Standard Electronic Interchnage Format
NGC-Native Generic Circuit
Szintézis
NGC netlist
VHDL, Verilog
Tervezés
Rajz Schematic
Hardver leíró nyelv

## Slide 14: Szintézis
A szintetizáló program a HDL leírást átalakítja kapu szintű netlist állománnyá (leképezve az UNISIM technológiai könyvtárra)
A szintetizálásra egy Xilinx szintetizáló eszközön kívül más gyártó eszköze is alkalmazható (az eredmény valamilyen EDIF formátum)

## Slide 15: FPGA tervezés folyamata Implementáció
Implementáció (három fázisból áll)
  Fordítás (Translate)
  Mappolás (Map)
  Elhelyezés és huzalozás (Place and route)
Implementáció
Fordítás
Leképzés
Elhelyezés
Huzalozás

## Slide 16: FPGA tervezés folyamata Fordítás (Translate)
Akár több különböző hardver leíró nyelven elkészített tervezői állomány egyesítése egyetlen netlist (EDIF) fájlba
Kombinálja az összes bemeneti NGC (Native Generic Circuit) netlist állományokat és megkötéseket (User Constraints File) és létrehoz egy logikai terv állományt (NGD Native Generic Database) (NGD Build program segítségével)
Kényszerállomány (User Constraint File)
  Hozzárendeli a ki/bemeneti portokat az FPGA fizikai lábaira
  Meghatározza az időzítési követelményeket (time requirements)
Fordítás
NGC netlist
NGD

## Slide 17: Fordítás
Az NGC állomány az UNISIM könyvtárra alapoz
szintézis után viselkedési szimuláció
Az NGD a SIMPRIM könyvtárra alapoz
fordítás után időalapú szimuláció (timing simulation)

## Slide 18: FPGA tervezés folyamata
Leképzés (Map)
  A logikai elemeket tartalmazó áramkört felosztja alegységekre úgy, hogy ezek elhelyezhetők legyenek az FPGA áramkörben
  Az NGD állományban definiált logikát leképezi az FPGA áramkör megfelelő elemeire (CLB, IOB, Block RAM, DSP, stb.) és egy NCD (Native Circuit Description) állományt generál, amely fizikailag leírja az FPGA áramkör elemeit
  Ismerjük, hogy az FPGA-ból milyen elemeket használunk, csak nem tudjuk pontosan melyiket
  Erre a célra egy MAP programot kell alkalmazni
Leképzés
NGD
NCD

## Slide 19: FPGA tervezés folyamata
Elhelyezés és huzalozás (Place and route)
  PAR program végzi
  az előző fázis eredményeként kapott alegységeket elhelyezi az FPGA blokkokba (CLB, IOB, BRAM, DSP, stb.), figyelembe véve a megkötéseket (User Constraint File) valamint összekapcsolja (huzalozza) a logikai blokkokat
  Az elhelyezési és huzalozási folyamat figyelembe veszi (feloldja) a kényszerfeltételek közötti ellentmondásokat
Elhelyezés és huzalozás
NCD állomány
Huzalozott NCD állomány

## Slide 20: Konfigurációs fájl létrehozása
Eszköz programozás (Device programming)
  BITGEN program konvertálja a huzalozott NCD állományt BIT típusú állománnyá
  A BIT kiterjesztésű állomány feltölthető az FPGA áramkörre
  Feltöltő program például IMPACT

## Slide 21: Ellenőrzés
Szimuláció (tesztpad)
  Viselkedési
  Funkcionális
    Fordítás után
    Leképzés után
  Időzítési
    Elhelyezés és huzalozás utáni
Verifikáció
  Logikai analizátor
  ChipScope Pro
  Hardver co-szimuláció

## Slide 22
Logikai tervezés
Rendszertervezés
Szintézis
Fordítás
Leképzés
Elhelyezés és huzalozás
Bitfolyam (Bitstream generaálás)
Implementáció
FPGA programozása
Viselkedési szimuláció
(Behavioral Simulation)
Funkcionális szimuláció
(Functional simulation)
Időzítési szimuláció
(Statikus időanalízis)
Teljesítmény analízis
SSO/SSN
Időzítési Szimuláció
(Időanalízis)
Verifikáció
Hibakeresés
(In circuit verification)
NGC netlist
NGD
NCD
Routed NCD
BIT file
VHDL
Ellenőrzés