## Slide 1: VHDL programozás IV. Előadás
A VHDL programok szerkezete
BRASSAI SÁNDOR TIHAMÉR
(2017. október 10.)

## Slide 2
Fejezet célja: a fejezetben a hallgató megismerheti a VHDL program szerkezetét: alkalmazott könyvtárak meghatározása, tervezett modul portjeleinek meghatározása valamint a tervezett hardver strukturális szinten vagy viselkedési szinten való leírása.

## Slide 3
A Hardver leíró nyelvek kiemelkedő szerepet kapnak a hardver tervezés során. A hardver leíró nyelvek (HDL) egy speciális számítógépes programozási nyelv, amelyet elektronikus áramkörök, a leggyakrabban digitális áramkörök, struktúrájának és viselkedésének a leírására alkalmaznak. Egy hardver leíró nyelv lehetővé teszi pontos, formális leírását egy elektronikus áramkörnek, biztosítva az elektronikus áramkör automatizált elemzését és szimulációját. Továbbá egy tervezőeszköz alkalmazásával lehetővé teszi a HDL-leírás szintetizálását netlist formátumba. A netlist formátum tartalmazza az elektronikai komponensek specifikációját és azok összekapcsolását. A netlist állományban meghatározott komponensek elhelyezhetőek és huzalozhatóak az FPGA áramkörben a céláramkör létrehozására vagy alkalmazható maszkok létrehozására és az integrált áramkör legyártására. Összehasonlítva programozási nyelvekkel, a HDL nyelvek magukba foglalják az idő fogalmát.
A HDL programozási nyelvek szerves részét képezik az EDA (Automatizált Elektronikus Tervezés) rendszereknek, főleg a komplex áramkörök esetében, mint például a programozható logikai rendszerek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_description_language

## Slide 4
A VHDL és a Verilog a leggyakrabban alkalmazott, digitális rendszerek tervezésére használt hardver leíró nyelv. A kurzus során a rendszerek tervezésére a VHDL-t alkalmazzuk. A VHDL-ből könnyen át lehet térni a Verilog alapú tervezésre.
A VHDL hardver leíró nyelv alkalmazásával, CPLD makro cellákból és FPGA áramkörök konfigurálható logikai tömbjeiből igen bonyolult működésű áramköröket lehet létrehozni/tervezni.
VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit
VHDL- VHSIC Hardware Description Language
ADA és PASCAL nyelvekből származik

## Slide 5
VHDL - leírja egy elektronikus áramkör vagy rendszer viselkedését, struktúráját, amely alapján a fizikai áramkör vagy rendszer megvalósítható
VHDL alkalmazható
  Szintézisre
    VHDL hardver leíró nyelven megadott magasabb absztrakciós szintről egy alacsonyabbra lépve az FPGA áramkörben megtalálható elemekkel valósítjuk meg az áramkört
    specifikációból FPGA áramkörre való tervezés során konfigurációs fájl létrehozása
  Szimulációra
    bemeneti jelek generálása, amelyeket rávezetve a tervezett modul bemenetére, tesztelhető a tervezett áramkör működése

## Slide 6: VHDL nyelv tulajdonságai
Újrahasználható
Technológia független
  nem kötődik egyetlen szimulátorhoz vagy adatbázisoz
  nem erőltet rá a tervezőre egyetlen tervezési módszertant sem
  független a berendezési és IC -gyártási eljárástól
Létező tervekbe lehetővé teszi új technológiák beépítését

## Slide 7: VHDL Szabványok
IEEE (IE3–Institute of Electrical and Electronics Engineers)- amerikai villamosmérnökök szervezete szabványosította
Az amerikai Védelmi Minisztérium (DoD – Department of Defence) megbízásából fejlesztették ki.
1987- első szabvány IEEE Std. 1076-1987 (Első változata a szabványnak)
VHDL szabvány módosítások/továbbfejlesztések:
  IEEE Std. 1076-1993
    IEEE 1076-1993 - IEEE Standard VHDL Language Reference Manual
  IEEE Std. 1076-1993
    IEEE 1164-1993 - IEEE Standard Multivalue Logic System for VHDL Model Interoperability (Std_logic_1164)
  IEEE Std. 1076-1993
    IEEE standard 1076.6 1999 VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis
  IEEE Std. 1076-2000
    IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (IEEE Std 1076, 2000 Edition (Incorporates IEEE Std 1076-1993 and IEEE Std 1076a-2000) -VHDL 2000 Edition introduced protected types
  IEEE Std. 1076-2002
    1076TM IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (IEEE Std 1076™-2002) Revision of IEEE Std 1076, 2000 Edition-
  IEEE Std. 1076-2008
    1076-2008 - IEEE Standard VHDL Language Reference Manual- VHDL-2008
  IEEE Std. 1029.1- 1998
    IEEE 1029.1-1998 - IEEE Standard For VHDL Waveform and Vector Exchange (Waves) to Support Design and Test Verification
http://standards.ieee.org/findstds/standard/
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL
IEEE Standards documents are developed within the IEEE Societies and the Standards Coordinating Com-mittees of the IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Board

## Slide 8: IEEE standard 1164-1993
STD_LOGIC és az STD_LOGIC_VECTOR ADATTÍPUS
{’U’, ’X’, ’0’, ’1’, ’Z’, ’W’, ’L’, ’H’, ’-’}
Szimbólum | Értelmezés
'U' | Nem inicializált, a jelhez vagy változóhoz nincsen értéke rendelve (Szimulációban alkalmazott)
'X' | Határozatlan logikai állapot
'W' | Gyenge határozatlan logikai állapot, jel, egy olyan értéket vesz fel amit nem lehet sem logikai 0-nak sem logikai 1-nek értelmezni.
'0' | Határozott logikai ‘0’, akkor veszi egy jel ezt az értéket, ha szabványos meghajtó áramkör vezérli
'1' | Határozott logikai ‘1’, akkor veszi egy jel ezt az értéket, ha szabványos meghajtó áramkör vezérli
'Z' | Nagy impedanciás érték, háromállapotú meghajtó áramkör
'L' | Gyenge logikai 0, a meghajtó vezérlő áramkör gyenge meghajtó áramot szolgáltat
'H' | Gyenge logikai 1, a meghajtó vezérlő áramkör gyenge meghajtó áramot szolgáltat
'-' | Redundáns érték

## Slide 9: STD_LOGIC

## Slide 10: VHDL hardver leíró nyelv
Lexikális szabályok
Könyvtárak és csomagok (library and package)
Adattípusok és operátorok
Entitás deklaráció (entity declaration)
Entitás leírás
  Strukturális
  Viselkedési
  Próbapad (szimuláció során a bemeneti jelek generálása)

## Slide 11: Lexikális elemek
Megjegyzések “--”
Azonosítók
  Alkalmazható karakterek
    Latin ABC betűi
    Számok
    Aláhúzás
  Operátorok:
    +, -, &, *, /, ., <, =, >, |, /=, :=, >=, <=, <>
  Tömbök []
Kulcsszavak
Számok
  Egész,
  Lebegőpontos
  Valós
Karakterek
Karakterláncok

## Slide 12: Kulcsszavak
abs, access, after, alias, and, architecture, array, assert, attribute, begin, block, body, buffer, bus, case, component, configuration, constant, disconnect, downto, else, elsif, end, entity, exit, file, for, function, generate, generic, guarded, if, impure, in, inertial, inout, is, label, library, linkage, literal,
loop, map, mod, nand, new, next, nor, not, null, of, on, open, or, others, package, port, postponed, procedure, process, pure, range, record, register, eject, rem, report, return, rol, ror, select, severity, shared, signals, sra, srl, subtype, then, to, transport, type unaffected, units, until, use, variable, wait, when, while, with, xnor, xor

## Slide 13: Objektumok a VHDL -ben
Jel (signal) –összeköttetés (vezeték)
Változó (variable)
  Használata csak folyamatokban (process) engedélyezett
  Helyi tároló elem
Állandó (constant)
Állomány (fájl)

## Slide 14: Számok ábrázolása különböző számrendszerekben
N-alapú számok
Based_literal::=base#basedinteger[.basedinteger]#[exponent]
  2#1100_0100# 16#C4# 4#301#E2 ->196
  2#1.1111_1111_111#E+11 16#F.FFFE2 ->4095.0
Bit- stringek
  Bit_string_literal:==base_specifier”bit_value”
  base_speifier::=B|O|X
  bit_value::=extended_digit{[underline]extended_digit}
  B”10101100” -8 bit
  O”126” -3x3bit ->B”001_010_110”
  X”56” -2x4 bit ->B”0101_0110”

## Slide 15: VHDL modell szerkezete

## Slide 16: Könyvtárak bejelentése
LIBRARY konyvtar_neve
USE konyvtar_neve.csomag_neve.csomag_resze
Egy terv elkészítésénél minimálisan három könyvtárra van szükség
  ieee.std_logic_1164 (ieee könyvtárból)
  std standard könyvtárból
  work saját munkakönyvtárból
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.cell;
LIBRARY work;
USE work.all;

## Slide 17: IEEE könyvtár csomagok
Std_logic_1164 std_logic (8 szint) és std_ulogic (9 szint) többszintű logikai rendszerek
Std_logic_arith –signed és unsigned adattípusok és erre vonatkozó aritmetikai és összehasonlító és adatkonverzióra használt műveletek:
  conv_integer(p), conv_unsigned(p,b), conv_signed(p,b), conv_std_logic_vector(p,b)
Std_logic_signed STD_LOGIC_VECTOR adaton értelmezett függvényeket tartalmaz ha az adat SIGNED tipusú
  inkrementálás, dekrementálás támogatása std_logic_vector típusokon
Std_logic_unsigned - STD_LOGIC_VECTOR adaton értelmezett függvényeket tartalmaz, ha az adat UNSIGNED típusú
Numeric_std: signed és unsigned adattípusok és erre vonatkozó aritmetikai és összehasonlító és adatkonverzióra használt műveletek

## Slide 18: std_logic_arith
Típusok:
  unsigned, signed
Aritmetikai:
  +, -, *
Összehasonlító műveletek:
  <, <=, >, >=, =, /=
Eltolás:
  shl, shr
Konverzió
  conv_integer
  conv_unsigned, conv_signed

## Slide 19: IEEE.numeric_std
Artimetikai műveletek
+, - , *, /, remm, mod
Összehasonlító műveletek
>, <, <=, >=, =, /=
Forgatási és eltolási műveletek
SHIFT_LEFT, SHIFT_RIGHT, ROTATE_LEFT, ROTATE_RIGHT, sll, srl, rol, ror
Konverziós műveletek
TO_INTEGER, TO_UNSIGNED, TO_SIGNED
Logikai műveletek
Not, and, or, nand, nor, xor, xnor

## Slide 20: ENTITY
GENERIC változók
PORT -egy listát tartalmaz az áramkör összes be- és kimenetével, meghatározva a jel típusát és irányát
ENTITY entitás_neve IS
GENERIC
(GENERIC-us paraméterek);
PORT (
jel1_neve: jel_modjel1_típus;
jel2_neve:jel2_modjel2_tipus;
…);
END entitás_neve;
Jel iránya:
  In, out, Inout, buffer
Jel típusa lehet :
  Bit, STD_LOGIC, INTEGER stb

## Slide 21: ENTITY példa
ENTITY es_kapu IS
PORT ( X1: IN bit;
X2: IN bit;
Y: OUT bit;)
END es_kapu
ENTITY es_kapu IS
PORT
(X: IN std_logic_vector(1 downto 0);
Y: OUT std_logic;
END es_kapu;
X1
X2
Y

## Slide 22: ARCHITECTURE
ARCHITECTURE az_architektura_neve OF entitás_neve
[Deklarációs rész szignálok:, komponensek (COMPONENT) , függvény FUNCTION, jelek (SIGNAL), konstansok (CONSTANT), változok (VARIABLE), típusok (TYPE)]
BEGIN
Programkód rész;
END az_architektura_neve;
--O=S0&I0+S0&I1
ENTITY mux
Port(I0: IN bit;
I1: IN bit;
S0: IN bit;
O: OUT bit);
END mux;
ARCHITECTURE arch1 OF mux IS
BEGIN
O<= ((not S0) and I0) or (S0 and I1);
END arch1
ARCHITECTURE arch2 OF mux IS
  Signal p1:bit;
  Signal p2:bit;
BEGIN
  p1<=(not S0)and I0;
  P2<= S0 and I1;
  0 <= p1+p0;
END arch2;

## Slide 23: Szabványos VHDL adattípusok
Integer –egész típus [-231-1, 231-1]
Boolean –Boole típus {true, false}
bit típus: {’0’, ’1’}
bit_vector típus –bit típusú elemekből álló tömb
real
bit, bit_vector:hátrány: egy jelhez nem csupán kétállapotú jelszinteket lehet rendelni (nagyimpedanciás állapot, jelkonfliktus)
A megoldásra bevezették: STD_LOGIC és az STD_LOGIC_VECTOR
  IEEE Std. 1076-1993

## Slide 24: Adattípusok
Egész típusok
Lebegőpontos típusok
Fizikai mennyiség
Felsorolás (enumeration)
Vektorok (Arrays)
Rekordok

## Slide 25: Típusok-összefoglaló

## Slide 26: Egész típus
Integer_type_definition::=range simple_expresion [ to | downto] simple_expresion
Type byte_int is range 0 to 255;
Type signed_word_int is range -32768 to 32767;
Type bit_index is range 31 downto 0;
Type honap_napjai is range 0 to 31;
Variable mai_nap : honap_napjai:=3;
Constant konstans_azonosito : integer :=32;

## Slide 27: “Integer” típuson végrehajtható műveletek
+ -összeadás
- kivonás
* szorzás
/ osztás
mod -modulo
rem -egésszel való osztás maradéka
abs -abszolútérték
** -hatványozás

## Slide 28: Fizikai mennyiségek
type distance is range 0 to 1E16
units Ang; -- angstrom
  nm = 10 Ang; -- nanometer
  um = 1000 nm; -- micrometer (micron)
  mm = 1000 um; -- millimeter
  cm = 10 mm; -- centimeter
  dm = 100 mm; -- decameter
  m = 1000 mm; -- meter
  km = 1000 m; -- kilometer
  mil = 254000 Ang; -- mil (1/1000 inch)
  inch = 1000 mil; -- inch
  ft = 12 inch; -- foot
  yd = 3 ft; -- yard
  fthn = 6 ft; -- fathom
  frlg = 660 ft; -- furlong
  mi = 5280 ft; -- mile
  lg = 3 mi; -- league
end units;

## Slide 29: Fizikai mennyiségek -példák
type Time is range --im plementation defined-- ;
  units fs; -- femtosecond
  ps = 1000 fs; -- picosecond
  ns = 1000 ps; -- nanosecond
  us = 1000 ns; -- microsecond
  ms = 1000 us; -- millisecond
  sec = 1000 ms; -- second
  min = 60 sec; -- minute
  hr = 60 min; -- hour
end units;
type CAPACITANCE is range 0 to 1000000000 -- set up system for capacitance
units pf ; -- smallest allowable unit is
nf = 1000 pf; -- nanofarad,
uf = 1000 pf; -- microfarad mf = 1000
uf; -- millifarad
f = 1000 mf; -- farad
end units CAPACITANCE ;

## Slide 30: Lebegőpontos számábrázolás
Type jelszint is range -10.00 to 10.00;
Type valoszinuseg is range 0.0 to 1.0;
Előre definiált valós számtípus
  Real -1E38 tól 1E38 –ig
  Lebegőpontos és fixpontos csomagok

## Slide 31: Felsorolás típus
Type logikai_szintek is (unknown, low, undriven, high);
Type alu_muveletek is (add, substract, multiply, divide);
Type octal_digit is (‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’,’4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’);
VÉGES ÁLLAPOTU AUTOMATA TERVEZÉS !!!!!
type CHARACTER is ( {full ISO 8859-1: 1987(3) karakter szett} );
type BIT is ( '0', '1' );
type BOOLEAN is (FALSE, TRUE); enumeration type in VHDL type
Type SEVERITY_LEVEL is ( NOTE, WARNING, ERROR, FAILURE );

## Slide 32: Vektorok, Mátrixok
Constrained type array type declaration
Type word is array(31 downto 0) of bit;
Type memory is array(address) of word;
Type transform is array(1 to 4, 1 to 4) of real;
type WORD_32 is array 31 downto 0 of BIT;
Type register_bank is array(byte range 0 to 127) of integer;
Unconstrained array tipe declaration
Type vektor is array(integer range <>) of real;
Type bit_vector is array(natural range <>) of bit;
A(1)=‘1’ vagy b(1,1)=‘1’;
A(8 to 15) =x –ahol x egy 8 bitet tartalmazó vektor
Type a is array(1 to 4) of character ș
A=(‘f’,’b’,’o’,’d’) ;–sorrendi értékadás (positional association)
A=(1=>’f’, 3=>’o’, 4=>’d’,2=>’b’) ; név szerinti értékadás (named association)
A=(‘f’, 4=>’d’, others=>’0’);

## Slide 33: Rekordok
Type utasitas is
Record
utasitas_kod : processzor_utasitas;
cimzesi_mod: cimzesi_mod_tipus;
operandus_1 : integer range 0 to 15;
operandus_2: integer range 0 to 31;
End record utasitas;
type DATUM is record
  HONAP : STRING (0 to 20);
  NAP : INTEGER range 1 to 31;
  EV : INTEGER range 1800 to 2050;
end record DATUM;
Type CIM is record
  UTCA : STRING (0 to 50);
  IRANYITOSZAM : INTEGER range 0 to 99999;
  HELYSÉG : STRING (0 to 50);
  ORSZÁG : STRING (0 to 40);
end record ADDRESS;

## Slide 34: Altípusok
Az altípus (subtype) lehetővé teszi, hogy az objektum által felvehető értékeket korlátozzuk az alaptípus csak egy bizonyos részére (intervallumára)
Subtype kimenetek_szama is integer range 0 t0 400;
Subtype digits is character range ‘0’ to ‘9’;
subtype MEM_ADR is INTEGER range 0 to 1023;
subtype BUS_VAL is INTEGER range 0 to 65535;

## Slide 35: Konstansok
Konstansok -létrehozáskor kap egy kezdeti értéket és végig megmarad a kezdeti értéke
constant e: real :=2.71828;
constant delay: Time :=5ns;
constant max_size : natural;
variable intr: bit_vector(31 downto 0);
alias op_code : bit_vector(7 downto 0) is intr(31 downto 24);

## Slide 36: Attribútumok
Az attribútumok típusai:
típushoz kapcsolódó attribútumok (scalar attribute)
signal-hoz kapcsolódó attribútumok (signal atribute)
vektor-hoz kapcsolódó attribútumok (array atributes)
objektum_nev’attributum

## Slide 37
T'BASE is the base type of the type T
T'LEFT is the leftmost value of type T. (Largest if downto)
T'RIGHT is the rightmost value of type T. (Smallest if downto)
T'HIGH is the highest value of type T.
T'LOW is the lowest value of type T.
T'ASCENDING is boolean true if range of T defined with to .
T'IMAGE(X) is a string representation of X that is of type T.
T'VALUE(X) is a value of type T converted from the string X.
T'POS(X) is the integer position of X in the discrete type T.
T'VAL(X) is the value of discrete type T at integer position X.
T'SUCC(X) is the value of discrete type T that is the successor of X.
T'PRED(X) is the value of discrete type T that is the predecessor of X.
T'LEFTOF(X) is the value of discrete type T that is left of X.
T'RIGHTOF(X) is the value of discrete type T that is right of X.
A'LEFT is the leftmost subscript of array A or constrained array type.
A'LEFT(N) is the leftmost subscript of dimension N of array A.

## Slide 38
A'RIGHT is the rightmost subscript of array A or constrained array type.
A'RIGHT(N) is the rightmost subscript of dimension N of array A.
A'HIGH is the highest subscript of array A or constrained array type.
A'HIGH(N) is the highest subscript of dimension N of array A.
A'LOW is the lowest subscript of array A or constrained array type.
A'LOW(N) is the lowest subscript of dimension N of array A.
A'RANGE is the range A'LEFT to A'RIGHT or A'LEFT downto A'RIGHT .
A'RANGE(N) is the range of dimension N of A.
A'REVERSE_RANGE is the range of A with to and downto reversed.
A'REVERSE_RANGE(N) is the REVERSE_RANGE of dimension N of array A.
A'LENGTH is the integer value of the number of elements in array A.
A'LENGTH(N) is the number of elements of dimension N of array A.
A'ASCENDING is boolean true if range of A defined with to .
A'ASCENDING(N) is boolean true if dimension N of array A defined with to .

## Slide 39: Signal attribútumok
S'DELAYED(t) is the signal value of S at time now - t .
S'STABLE is true if no event is occurring on signal S.
S'STABLE(t) is true if no even has occurred on signal S for t units of time.
S'QUIET is true if signal S is quiet. (no event this simulation cycle)
S'QUIET(t) is true if signal S has been quiet for t units of time.
S'TRANSACTION is a bit signal, the inverse of previous value each cycle S is active.
S'EVENT is true if signal S has had an event this simulation cycle.
S'ACTIVE is true if signal S is active during current simulation cycle.
S'LAST_EVENT is the time since the last event on signal S.
S'LAST_ACTIVE is the time since signal S was last active.
S'LAST_VALUE is the previous value of signal S.
S'DRIVING is false only if the current driver of S is a null transaction.
S'DRIVING_VALUE is the current driving value of signal S.
E'SIMPLE_NAME is a string containing the name of entity E.
E'INSTANCE_NAME is a string containing the design hierarchy including E.
E'PATH_NAME is a string containing the design hierarchy of E to design root.

## Slide 40
T'length -vektor mérete
T'range- visszatéríti a vektor intervallumát
T'reverese_range -visszatéríti a vektor intervallumát fordított sorrendbe
Signal attributumok
T'last_value -visszatéríti az utolsó esemény előtti értéket
T'event
T'stable
T'active
T'quiet<idő> - igazat térít, vissza ha az eltelt idő alatt nem történt esemény
T'last_event -az eltelt idő az utolsó eseménytől
T'active -az eltelt idő, amióta a T='1' let

## Slide 41: Saját attribútum létrehozása
Az attribútum létrehozása két lépésben történik
  Deklarálni kell az attribútumot
  Specifikálni kell az attribútumot
Attribútum deklarálás
  ATTRIBUTE attribútum_neve : attributum_tipusa
Attribútum specifikálása
  ATTRIBUTE attributum_neve: OF cel_elem_neve : osztaly IS ertek;
  attribútum típusa: bámely adattípus
    BIT, INTEGER, STDÜLOGIC_VECTOR, STRING stb
  Osztály
    Type, SIGNAL, FUNCTION
  Ertek: “11111”, 27, “WRITE_FIRST”, “READ_FIRST”
ATTRIBUTE bemenetek_szama : integer;
ATTRIBUTE bemenetek_szama of nand3 : SIGNAL is 3;
Inputs <- nand3’bemenetek_szama;

## Slide 42: Értékadás
<= értékadás szignálnak
:= értékadás változók, konstansok, GENERIC változóknak (VARIABLE, CONSTANT, GENERIC)
=> vektor elemeinek értékadása
SIGNAL x:std_logic;
VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
SIGNAL w:std_logic_vector(0 to 7);
x<='1';
y:="0000";
w<="10000000"
w<=(0=>'1', others=>'0')
Összevágás (Concatenation)
&
( , , , , , , , ,)