## Slide 1: Újrakonfigurálható Digitális Áramkörök System Generator Hardver ko-szimuláció
Brassai Sándor Tihamér

## Slide 2
Ebben a részben System Generator hardver ko-szimuláció típusú terv létrehozása van bemutatva. Ez az üzemmód lehetővé teszi például egy eszköznek: robot kar, adatgyűjtésre szolgáló modul, Simulink környezethez való csatolását és a rendszereken futó feladatok gyors tesztelését.
Nagyon rövid idő alatt van lehetőség ötletek kivitelezésére, megvalósíthatóságának tesztelésére. A System Generatorban tervezett FPGA egységből létrehozható egy IP modul, amely például a Vivado eszközzel integrálható egy nagyobb tervbe. A diákok a modul elsajátítása után képesek lesznek hardver ko-szimulációs típusú feladatok megvalósítására és ötleteikből kiindulva, FPGA áramkörben konkrét feladatokat gyakorlatba ültetni.

## Slide 3: Hardver ko-szimuláció
Lehetővé teszi egy Simulink szimuláció során a modell egy részének az FPGA áramkörben való végrehajtását
A Simulink és FPGA eszköz közötti kommunikációs interfészt automatikusan létrehozza a System Generator tervezőeszköz
A fejlesztőlap függvényében a céleszközzel való kommunikációs interfész:
  JTAG
  Ethernet
A terv fordítása után létrejön egy Simulink tömb, amelyen keresztül megvalósul a kommunikáció.

## Slide 4
FPGA áramkörben futó rész
Matlab/Simulink
Környezetben
futó rész
Hardver ko-szimuláció!

## Slide 5
Létre kell hozni egy ko-szimulációs modellt
(Simulink könyvtár elem)

## Slide 6: Hardver ko-szimuláció alapú terv létrehozása
FPGA, SoC
fejlesztőlap beállítása
A terv tesztelése szimulációval
A ko-szimulációs modul létrehozása (Simulink könyvtárelem,konfigurációs fájl)
Az új könyvtárelemnek a tervbe való integrálása
A ko-szimuláció futatása

## Slide 7: System Generator beállítások
Board: Zybo b3
Part: Zynq xc7z010-1clg400
Compilation: Hardvar Co-Simulation (Jtag)
Hardver descripton language: VHDL
VHDL library: xil_default
Target directory: netlist (alapértelmezett)
Sysnthesis strategy: alapértelmezett
Implementation strategy: alapértelmezett

## Slide 8
vivado-boards-master
Az FPGA fejlesztőlapot, amelyen szeretnénk a hardver ko-szimulációt futtatni, fel kell telepíteni a számítógépre.
A master-borad fájl letölthető:
https://github.com/Digilent/vivado-boards/archive/master.zip
Telepítéssel kapcsolatos információk:
https://reference.digilentinc.com/reference/software/vivado/board-files?redirect=1
Csak a fejlesztőlapok telepítése után elérhető!
FPGA fejlesztőlap beállítása

## Slide 9: Szimuláció
Simulink jelforrás
Simulink megjelenítés
IO ki/bemeneti modulok
Hardverben megvalósítható modul

## Slide 10
Simulinkből generált jelek
+ megjelenítés
Hardver ko-szimulációs
Modell létrehozása!
FPGA kivezetéseire kapcsolt jelek

## Slide 11: Single clock üzemmód
Sajnos alapértelmezetten a szimuláció csak a JTAG órajelre működik
  (csak speciális kártyákra működik a rendszer órajelén)
A megoldás:
  Multiple clock domain létrehozása
  A tervet szétvágjuk két al-modulra
  -az egyik modulba kerülnek a JTAG interfészen átvitt jelek
  -a másik modulba kerülnek a rendszer órajelén működő részek

## Slide 12
Simulinkből generált jelek
+ megjelenítés
Órajel domíniumok
FPGA kivezetéseire kapcsolt jelek
Rendszer órajel
JTAG órajel

## Slide 13: Multiple Clock domain
JTAG órajel
Rendszer órajel
Mindkét modul külön órajelre van szinkronizálva
Simulinkhez kapcsolódó jelek (modulok) I/O portok JTAG órajel (jtag_clk)
FPGA-hoz kapcsolódó kimeneti jelek (modulok) sys_clock
jtag_clk
sys_clock

## Slide 14: Órajel létrehozása
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sys_clock }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports { sys_clock }];
A fordítás indítása után be kell másolni az .xdc állományba
netlist_mclk\hwcosim\pwm_mclk.srcs\constrs_1\imports\sysgen\pwm_mclk_clock

## Slide 15: Példa PWM Generator

## Slide 16: PWM generátor: Multiple clock domain
PWM modul VHDL-ben
megvalósítva

## Slide 17: PWM generátor: Multiple clock domain

## Slide 18: Vivado- programban megnyitott modell
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sys_clock }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports { sys_clock }];