## Slide 1: Újrakonfigurálható digitális áramkörök FPGA áramkörök szerkezete
Brassai Sándor Tihamér
Sapientia EMTE

## Slide 2
A fejezet célja: a fejezetben a hallgató megismerheti az FPGA áramkörök szerkezetét, az FPGA áramkörben megtalálható fontosabb részegységeket és szerepüket
Kulcsszavak: FPGA áramkör, CLB, Block RAM memória, IOB, DCM, JTAG

## Slide 3: Fontosabb FPGA elemek
Konfigurálható logikai tömbök (Configurable Logic Blocks (CLBs))
  LUT kereső táblázatok (Look-Up Tables)+
  Tároló elemek
    Bistabil áramkörök
    Osztott RAM memória
  Logikai függvény megvalósítására+ adattárolásra
I/O gyűrű (Input/Output Blocks (IOBs))
  Kétirányú adatfolyam
  3 state logika
  Változatos I/O szabványok (CMOS, TTL, …..)
  DDR (Double Data rate) regisztereket tartalmaz
Funkcionális blokkok
  Block RAM memória
  Multiplier Blocks vagy DSP modulok
  Digitális órajel menedzselő modulok (Digital Clock Manager (DCM) Blocks)

## Slide 4: FPGA áramkör belső szerkezete

## Slide 5: Szerkezeti felépítés

## Slide 6: Szeletek (SLICE)
Mindenik CLB négy szeletet tartalmaz
  SLICEM memória + logika
  SLICEL logika

## Slide 7: Slice erőforrások

## Slide 8: Baloldali SCLICEM egyszerűsített felépítése

## Slide 9: LUT
I3 | I2 | I1 | I0 | O=I0 & !I3 + I0 & I1 & I2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Egyszerűsített szelet
Implementálandó logikai függvény
Igazság táblázat

## Slide 10: Osztott memória (Distributed RAM)
A LUT keresőtáblázat alkalmazható mint memória

## Slide 11: Általános célú ki-bemenetek (IOB)
Vezérli az adatfolyamot az I/O láb és a belső logika között
Kétirányú adatfolyam + magas impedanciás kimenet
A ki/bemenet standard konfigurálása
  Minden felhasználói láb lehet kimenet vagy bemenet
  Szintillesztés (CMOS, TTL LVTTL, LVCMOS stb. 5, 3.3 2.5V
  Programozható kimeneti áram 2,4,8, 16 stb. mA.
  Felhúzó/lehúzó ellenállás
IOB –Input Output Block

## Slide 12: Spartan3E IOB –részletes szemléltetése

## Slide 13: Spartan 3E család erőforrás készlete
Spartan-3 Generation Configuration User Guide Extended Spartan-3A, Spartan-3E, and Spartan-3 FPGA Families UG332 (v1.5) March 16, 2009

## Slide 14: Block RAM memória

## Slide 15: Block RAM
Block RAM memória lehetséges írásmódjai
Először írás (WRITE_FIRTS)
Először olvasás (READ_FIRST)
Csak írás NO_CHANGE
WE- írás engedélyezése
EN- órajel engedélyezése (csak abban az esetben történik olvasás ha EN =‘1’)
CLK – órajel
DI –bemeneti adatvonalak
DO –kimeneti adatvonalak
DIP –bemeneti paritás bit
DOP kimeneti paritás bit

## Slide 16: Elemek közötti összekapcsolás (Huzalozás)
KM
KM
KM
CLB
IOB
IOB
DCM
KM
KM
KM
BRAM
MUL
KM

## Slide 17: Huzalozás
Függőleges és vízszintes hosszú huzalok
Függőleges és vízszintes “hex”huzalok
Függőleges és vízszintes kettős huzalok
Közvetlen CLB közötti kapcsolatok
Spartan-3 Generation Configuration User Guide Extended Spartan-3A, Spartan-3E, and Spartan-3 FPGA Families UG332 (v1.5) March 16, 2009

## Slide 18: FPGA áramkör belső szerkezete (Tervező programból nézve)
Teljes FPGA áramkör
Felnagyított rész az FPGA áramkörből
IOB -modul
CLB -modul

## Slide 19: Egyéb speciális FPGA elemek
Beágyazott hardver processzor (architektúra függvényében)
DSP modul
Gigabit tranceiver

## Slide 20: Órajel hálózat
DCM Digital Clock Manager
  Órajel stabilizálása (Clock Skew Elimination)
  Frekvencia szintézis
  Fáziseltolás
Órajel bemenetek
  16 GlobalClockInput GCLK0-GCLK15
  8 Right-Half Clock Input RHCLK0-RHCLK7
  8Left-Half Clock Input LHCLK0-LHCLK7
Órajel buffer/Multiplexer
  BUFG
  BUFGMUX
  BUFGCE
Xilinx, Using Digital Clock Managers (DCMs) in Spartan-3 FPGAs Application Note: Spartan-3 and Spartan-3L FPGA Families, XAPP462 (v1.1) January 5, 2006
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp462.pdf

## Slide 21: Órajelek szétosztása Clock trees and clock managers
Órajel szorzása osztása
Órajel fáziseltolása
Torzult jelek korrigálása
Belső órajelek megvezérlése egy külső
jelre szinkronizálva

## Slide 22
Xilinx, Using Digital Clock Managers (DCMs) in Spartan-3 FPGAs Application Note: Spartan-3 and Spartan-3L FPGA Families, XAPP462 (v1.1) January 5, 2006
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp462.pdf

## Slide 23: Az FPGA rendszerek konfigurálása
Konfigurációs fájl (configuration file)
  Bit-fájl- tartalmazza az információt amit át kell tölteni az FPGA áramkörre
  SRAM alapú FPGA esetén
  -konfigurációs adat (configuration data)
  -meghatározza a programozható logikai elemek állapotát
  -konfigurációs parancs (configuration command)
  -parancsok melyek meghatározzák, hogy az eszköz mit kezdjen a konfigurációs adattal

## Slide 24: FPGA áramkör felprogramozása
Az FPGA programozása alatt a konfigurációs fájlnak az FPGA áramkörbe való betöltését értjük
Az FPGA áramkör a bekapcsolást követően konfigurációs üzemmódba kerül, várakozik a konfigurációs fájl betöltésére, minden kimenet inaktív
A konfigurációs fájl feltöltését követően az FPGA áramkör felhasználói módba kerül, és a ki/bemenetek aktívvá válnak
Lehetséges konfigurálási módok:
  Az adatok soros feltöltése (Mester vagy szolga üzemmódban)
  Az adatok párhuzamos feltöltése (Mester vagy szolga üzemmódban)
  JTAG interfészen való feltöltés (TAP Test Access Ports (Teszt hozzáférési kapu)

## Slide 25: JTAG port jelei
TDI- Bemeneti adatvonal(Test Data Input)
TDO-Kimeneti adatvonal (Test Data Output)
TMS-Teszt üzemmód kiválasztása (Test Mode Select) parancsok küldhetőek az eszköznek.
TCK- Órajel, (Test Clock)
TRST- Reset jel a JTAG modul kezdőállapotba való kapcsolására.
Notes: A három teszt hozzáférési port tartozhat három különálló áramkörhöz, de lehetnek modulok egy áramkörön belül.
A JTAG használatához egy gazda “számítógépről” egy JTAG adapterrel a JTAG jelekre lehet kapcsolódni (TMS, TCK, TDI, TDO, etc)
Az adapternek kell biztosítani a jelszint illesztést valamint a galvanikus leválasztást. Az adapter a gazdarendszerhez különböző interfészeken kapcsolódhat: USB, PCI,Ethernet stb