## Slide 1: Újrakonfigurálható digitális áramkörök Áramköri leírási modellek és hierarchikus alrendszerek
Brassai Sándor Tihamér
Sapientia EMTE

## Slide 2
A fejezetben a hallgató megismerheti az FPGA alapú áramkör tervezésnél alkalmazott áramköri modelleket és absztrakciós rétegeket. Egy áramkört tekinthetünk fekete doboznak, amelynek nem ismerjük a belső felépítését, szerkezetét, de ismerjük a viselkedését. Ismerjük a bemenetek és kimenetek közötti összefüggést. Egy másik megközelítés, ismerjük a részletes felépítését, modulárisan milyen alegységeket, modulokat, komponenseket tartalmaz és a komponensek közötti kapcsolatokat. Egy áramkörnek a tervezés során meghatározhatjuk a viselkedését vagy felépíthetjük az áramköri elemekből, amely ugyanazt a viselkedést eredményezi.
Egy elektronikus hardver különböző absztrakciós szinten írható le. A tervezendő hardver rendszer specifikációja során általában magasabb hierarchikus szintről lépegetve alacsonyabb hierarchikus szintekre, jutunk az áramkör hardver szintű megvalósításáig.
Ismerve a hierarchikus szinteket és megértve az áramkör leírási modellek (strukturális, viselkedési) közötti összefüggéseket, a hallgató átlátja a különböző specifikációs modellekből kiindulva a hardver kialakítását.

## Slide 3: Leírási modellek
Viselkedési modell
Strukturális modell
Fizikai modell
If S=0 then
q=I0;
Else
q=I1;
End;
Notes: Azonos, hasonló rendszerek sok esetben más és más módon vannak leírva és különböző szempontok szerint tanulmányozva

## Slide 4: Viselkedési modell
Leírja a rendszer vagy részrendszer viselkedését
Úgy tekinti a rendszert, mint egy fekete doboz, eltekint a belső felépítéstől
A bemeneti és kimeneti adatok közötti összefüggések leírására irányul
Q

## Slide 5: Strukturális modell
Modult alkotó komponensek
Vezetékek
Bemeneti portok
Kimeneti portok
Notes: A strukturális modell leírja a rendszer felépítését
  meghatározza, milyen komponenseket (áramköri elemeket) tartalmaz
  az áramköri elemek hogyan vannak egymással összekapcsolva
A modulok belső felépítését hierarchikus szinteken keresztül adja meg
(előbbi multiplexer áramkört összerakjuk elemeiből)
portok: hierarchikus alrendszer komponensei közötti kapcsolatok:
Port típusok:
  in-bemeneti port
  out- kimeneti port
  in out- ki-bemeneti port

## Slide 6: Multiplexer áramkör strukturális felépítése

## Slide 7: EDA Electronic Design Automation
Számítógépes elektronikus tervezői, fejlesztői és szimulációs eszközök széles skálája segíti a tervezőket
EDIF (Electronic Design Interchange Format)- első próbálkozás egy semleges adatcsere formátum kifejlesztésére, az automatizált elektronikus tervezésben használják
EDA eszközökkel nem kell minden szintet pontosan definiálni
  elegendő a tervezést a legfelsőbb szinten elvégezni
EDIF alkalmazása
  netlists
  áramköri rajz (schematics)
  Egyéb formátumok
  EDAXML
  NGC (Native Generic Circuit)
    (Xilinx cég saját formátuma)
Notes: A cél egy általános formátumot létrehozni, amelyből a saját szabadalmazott formátumok származtathatóak. Ha egy kliens egy típusú rendszerből át szerette volna vinni a tervet egy másik rendszerbe (tervező rendszerbe). szükséges volt egy fordító programot készítenie.
Egy független formátum egyszerűsítette a különböző rendszerek közötti cserét.

## Slide 8: Netlist
Netlist (felsorolja):
  Komponenseket
    Az áramkört alkotó komponensek portokon kapcsolódnak
    Komponensenként több példány
      Egyedi elnevezés
  Vezetékek, csomópontok (nets) az áramköri elemek összekapcsolásának leírására
  Attribútumok (komponensekhez hozzárendelt tulajdonságok- a leíró nyelvtől és annak sajátosságaitól függően)
Notes: In electronic design, a netlist is a description of the connectivity of an electronic circuit. A single netlist is effectively a collection of several related lists. In its simplest form, a netlist consists of a list of the terminals ("pins") of the electronic components in a circuit and a list of the electrical conductors that interconnect the terminals.
Netlists usually provide nothing more than instances, nets, and perhaps some attributes. (Wiki)
  Az áramkörben használt elemeket/komponenseket (instance)
    Egyedi neve van (például egy integrált áramkörből lehet több darab egy áramkörben, de mindeniket más névvel kell ellátni a példányosítás során).

## Slide 9: Fizikai nézet
Hardver erőforrásokat (fizikai komponenseket) ábrázol a kiegészítő információkkal (a komponens formája, mérete, teljesítmény, áramfelvétel stb.)
Újabb fizikai információkkal bővíti a strukturális nézetet, mint például:
  Az alkatrészek mérete
  Az alkatrészek pontos helye a
    nyákon
    szilícium lapkán
  Összekötő vonalak

## Slide 10: Multiplexer áramkör leképezése
O = ((I0 * I2) + (!I0 * I1));
O = ((I0 * I2) + (!I0 * I1));
A primitív áramkörök, amelyeket a tervezőeszköz kiválasztott a 4 bemenetes multiplexer áramkör megvalósításához:
két kereső táblázat
egy 2 bemenetes multiplexer áramkör.
A 2 bemenetes multiplexer áramkör a szelekciós bemenete függvényében kijelöli, hogy melyik LUT eredményét alkalmazza.
A LUT elemekben szintén egy-egy 2 bemenetes multiplexer áramkör van megvalósítva. A keresőtáblázatokban a multiplexert leíró Boole függvény van kódolva.

## Slide 11: Multiplexer áramkör megvalósítása
Adat bemenetek: I0, I1, I2, I3
Kiválasztó bemenetek:S0, S1
Bemeneti bufferek
Kimeneti bufferek

## Slide 12: Fizikailag az FPGA áramkörben a komponensek pontos helye
Ki-bemenetek

## Slide 13
A CLB szeleteiben elhelyezett áramkörök, amelyek alapján fel van építve a multiplexer áramkör, valamint a szeletekből a kapcsolat az IOB modulokhoz.
A SLICEL szeletben a 4 bemenettel rendelkező mux megvalósításához szükséges elemek: két LUT és egy 2 bemenetes mux áramkör

## Slide 14: A elemek összekötésének a szemléltetése
IOB
  SLICEL
A mux áramkör megvalósításához a világos színnel megjelenített vezetékek vannak használva

## Slide 15: IOB részletes szemléltetése
Minden modulon láthatóak a beállítható paraméterek.
A VHDL programból a paramétereket ATTRIBUTUM-ként kezeljük (állítjuk be).
A mux áramkör megvalósításához a kiemelt színnel megjelenített vezetékek vannak használva

## Slide 16: SZELET részletes szemléltetése
Minden modulon láthatóak a beállítható paraméterek. A VHDL programból a paramétereket ATTRIBUTUM-ként kezeljük (állítjuk be).
A mux áramköri elemek közötti kapcsolat huzalozására a kiemelt színű megjelenített vezetékek vannak használva.

## Slide 17: Digitális rendszerek absztrakciós szintjei
Absztrakciós szintek
Tranzisztor szint (Transistor level)
Kapu szint (Gate level)
Regiszter szint (Register transfer level)
Processzor szint (Processor level)
Y diagram
Az absztrakciós szintek és nézetek a rendszer két külön dimenziója (Y diagram)
Minden szintnek megvan a saját nézete

## Slide 18
Fizikai nézet
Tranzisztor szint
Cella
Moduláris alaprajz (floor plan)
IP alaprajza
Tranzisztor, ellenállás, kondenzátor,
Kapu, bistabil
Összeadók, regiszterek, mux-ok
Processzor, memória, KI-BE interfészek
Strukturális nézet
Differenciál egyenletek
Boole egyenletek
Regiszter szintű műveletek
Algoritmus
Viselkedési nézet
Egy integrált áramkör moduláris alaprajza (modul floorplan) –egy sematikus ábrázolása, kísérleti elhelyezése a főbb funkcionális blokkoknak
Y-diagramm
Notes: Egy integrált áramkör moduláris alaprajza –egy sematikus (schematikus) ábrázolása, kísérleti elhelyezése a főbb funkcionális blokkoknak

## Slide 19: Tranzisztor szintű absztrakció
Alap építőelemek: tranzisztor, ellenállás, kondenzátor, tekercs
A viselkedés általában differenciál egyenletekkel (vagy áram-feszültség diagramokkal) van leírva
Ezen a szinten a digitális áramköröket analóg áramkörként tekintjük
A jelek időben változóak
A digitális rendszerek tervezésénél nem foglalkozunk ezzel a szinttel (gyártó feladata!)

## Slide 20: Kapu szintű absztrakció
Építőelemei egyszerű logikai kapuk, alapmemória elemek, mint például a bistabil áramkörök
A jeleket úgy tekintjük, mint ‘1’ vagy ‘0’ logikai szintek
Viselkedési szinten a bemeneti-kimeneti kapcsolatot Boole egyenletekkel írjuk le
Időzítéssel kapcsolatos információk is egyszerűsítve vannak- propagation delay
Fizikai nézetben: a kapuk elhelyezése a kapukat összekötő vonalak huzalozása

## Slide 21: RTL absztrakciós szint
Az alkotó elemek kapukból épített modulok
  Összeadók, komparátorok, tárak, regiszterek, multiplexerek
A jelek csoportosítva vannak és speciális adatként értelmezzük: unsigned integer, float stb.
Az RT módszerrel tervezett rendszer leírására a Véges Állapotú Automatát alkalmazzák (Finit State Machine)

## Slide 22: RTL absztrakciós szint
Jelek értelmezése
  Viselkedési nézet
    speciális adatként értelmezzük: unsigned integer, float
  Strukturális nézet
    például kettes komplemensben értelmezett bitsorozat
  Fizikai nézet
    a jelek továbbítására alkalmazott sínrendszer

## Slide 23: Processzor szintű absztrakció
Építőelemek: processzorok, memória, sínrendszerek
Viselkedési szinten a leírás program a számolás lépéseivel és a kommunikációs folyamatokkal
A processzor absztrakciós szintnek a fizikai tartományban “IP floor plan” felel meg (IP alaprajz)
Floor plan- kiterített VLSI áramkör (logikai cellák+makrocellák) és a közöttük levő összeköttetések

## Slide 24: Köszönöm a figyelmet!